内蒙古黄河工贸集团千里山煤焦化有限责任公司4.3米和5.5米焦炉装煤除尘烟尘治理项目（一期4.3米焦炉）

竣工环境保护验收监测报告表

建设单位：千里山煤焦化有限责任公司

2021年1月

#### 表一

| 建设项目名称 | 内蒙古黄河工贸集团千里山煤焦化有限责任公司4.3米和5.5米焦炉装煤除尘烟尘治理项目（一期4.3m焦炉） |
| --- | --- |
| 建设单位名称 | 内蒙古黄河工贸集团千里山煤焦化有限责任公司 |
| 建设项目性质 | 新建 改扩建 技改√ 迁建 |
| 建设地点 | 乌海市海勃湾区千里山工业园区 |
| 主要产品名称 | / |
| 设计生产能力 | / |
| 实际生产能力 | / |
| 建设项目环评时间 | 2018年9月 | 开工建设时间 | 2019年12月 |
| 调试时间 | 2020年6月 | 验收现场监测时间 | 2020年10月13~14日 |
| 环评报告表 审批部门 | / | 环评报告表 编制单位 | / |
| 投资总概算 | 1985.48万元 | 环保投资总 概算 | 1985.48万元 | 比例 | 100% |
| 实际总概算 | 748.28万元 | 环保投资 | 748.28万元 | 比例 | 100% |
| 验收监测依据 | 一、验收监测依据 （1）《中华人民共和国环境保护法》，2015年1月1日施行； （2）《中华人民共和国环境影响评价法》，2018年12月29日修订并施行； （3）《中华人民共和国大气污染防治法》，2018年10月26日修订并施行； （4）《中华人民共和国水污染防治法》，2018年1月1日起施行； （5）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2020年4月29日修订； （6）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，2018年12月29日实施； （7）《建设项目环境保护管理条例》，中华人民共和国国务院令第682号，2017年10月1日； （8）《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，环境保护部，国环规环评[2017]4号），2017年11月22日； （9）《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》，生态环境部公告2018年第9号，2018年5月16日； （10）《建设项目竣工环境保护验收管理办法》国家环境保护总局第13号令，2017年11月20日； （11）《关于印发建设项目竣工环境保护验收现场检查及审查要点的通知》，环办〔2015〕113号； （12）《内蒙古黄河工贸集团千里山煤焦化有限责任公司4.3米和5.5米焦炉装煤除尘烟尘治理项目建设项目环境环境影响登记表》，2018年9月。 |
| 验收监测评价标准、标号、级别、限值 | 评价标准 1、废气 本项目有组织废气排放执行《炼焦化学工业污染物排放标准》（GB16171-2012）中表6大气污染物特别排放限值要求；焦炉炉顶及厂界无组织废气执行《炼焦化学工业污染物排放标准》(GB16171-2012)表7现有和新建炼焦炉炉顶及企业边界大气污染物浓度限值要求，具体见表1。 表1 炼焦化学工业污染物排放标准 类别 污染源名称 污染物名称 标准值 单位 有组织废气 除尘器排气筒 颗粒物 30 mg/m3 SO2 70 mg/m3 B[a]P 0.3 μg/m3 无组织废气 炉顶无组织 颗粒物 2.5 mg/Nm3 B[a]P 2.5 μg/m3 硫化氢 0.1 mg/Nm3 氨 2 mg/Nm3 苯可溶物 0.6 mg/Nm3 厂界无组织 颗粒物 1.0 mg/Nm3 SO2 0.5 mg/Nm3 B[a]P 0.01 μg/m3 氰化氢 0.024 mg/Nm3 苯 0.4 mg/Nm3 酚类 0.02 mg/Nm3 硫化氢 0.01 mg/Nm3 氨 0.2 mg/Nm3 NOX 0.25 mg/Nm3 2、噪声 项目运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准，具体标准值见表2。 表2 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB（A） 类别 昼间 夜间 3类 65 55 3、固体废物 一般工业固体废物处置执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001及公告2013年第36号修改单）中相关规定。危险固体废物执行《危险废物贮存污染控制指标》（GB189597—2001）及其《修改单》中的有关规定。 |

#### 表二

工程建设内容： 一、验收项目概况 内蒙古黄河工贸集团成立于1999年，位于乌海市海勃湾区千里山工业园区。内蒙古黄河工贸集团千里山煤焦化有限责任公司于2007年11月09日在乌海市工商行政管理局注册成立，注册资本为24500万人民币元。公司建有两期焦炉设施，一期采用2×72孔HXSK43-05F1型复热下喷式4.3米捣固焦炉，于2009年4月建成投产，生产规模为96万吨/年。二期采用2×70孔HXDK55-09F1型复热下喷式5.5米捣固焦炉，于2011年6月建成投产，生产规模为130万吨/年。 按照《关于加强乌海市及周边地区大气污染联防联控工作的意见》（内政发[2015]136号）、《自治区打赢蓝天保卫战三年行动计划》（内政发）[2018]37号）、《乌海市人民政府关于坚决打赢蓝天保卫战加快推进大气环境综合整治工作的通知》（乌海政发[2018]62号）以及《关于印发《乌海市2018—2020年环境污染防治攻坚战实施方案》的通知》的要求，乌海全市产焦化企业在2020年之前完成《炼焦化学工业污染物排放标准》（GB16171-2012）中特别排放限值提标改造，强化焦化企业装煤、出焦环节废气收集、处理的环境监管，要求焦化企业完成装煤、出焦环节除尘改造，有效防止无组织排放现象的发生。按照要求，内蒙古黄河工贸集团千里山煤焦化有限责任公司投资建成了4.3米和5.5米焦炉装煤除尘烟尘治理项目，建设内容为装煤除尘利用高压氨水系统升级改造，利用原炉顶车升级改造为水封式导烟车，5%~10%的机侧炉头烟设置独立的地面站进行处理。机侧炉头烟设立的收集、输送以及净化除尘系统，新增一套炉头烟专用地面站。机侧炉头烟则由设置在护炉柱间的集尘小罩进行收集，通过集尘小罩上部管路及专用手动烟气蝶阀，将烟气送入机侧输送总管，最后进入炉头烟专用地面站净化除尘，拆除原有设备。 内蒙古黄河工贸集团千里山煤焦化有限责任公司于2018年9月21日完成了《内蒙古黄河工贸集团千里山煤焦化有限责任公司4.3米和5.5米焦炉装煤除尘烟尘治理项目建设项目环境环境影响登记表》的备案，备案号201815030200000283。内蒙古黄河工贸集团千里山煤焦化有限责任公司4.3米和5.5米焦炉装煤除尘烟尘治理项目二期5.5米焦炉于2018年10开始技改，2019年3月完工，2019年4月投入生产；一期4.3米焦炉于2019年12月开始技改，2020年6月完工，2020年7月投入运行。 内蒙古黄河工贸集团千里山煤焦化有限责任公司4.3米和5.5米焦炉装煤除尘烟尘治理项目（二期5.5米焦炉）于2019年10月24日完成了竣工环境保护自主验收，并出具了验收意见，通过验收。本次针对内蒙古黄河工贸集团千里山煤焦化有限责任公司4.3米和5.5米焦炉装煤除尘烟尘治理项目（一期4.3米焦炉）进行竣工环境保护自主验收。 2020年9月千里山煤焦化有限责任公司成立本项目验收工作组，并委托内蒙古清合环保咨询有限公司对本项目进行竣工环境保护验收工作，内蒙古清合环保咨询有限公司通过对资料的收集及现场勘查，并委托北京京畿分析测试中心有限公司对本项目进行了验收监测，在以上工作的基础上，编制了本项目竣工环保自主验收监测报告，作为该项目竣工环保自主验收和环境管理的依据。2021年1月8日，千里山煤焦化有限责任公司组织召开内蒙古黄河工贸集团千里山煤焦化有限责任公司4.3米和5.5米焦炉装煤除尘烟尘治理项目（一期4.3m焦炉）竣工环境保护验收现场检查会。会上形成验收组，验收小组现场查阅并核实了本项目建设运营期环保工作落实情况。经认真研究讨论提出项目需完善的工程及验收报告需完善的内容。本报告为自主验收会后修改版。 二、项目工程建设内容 项目名称：内蒙古黄河工贸集团千里山煤焦化有限责任公司4.3米和5.5米焦炉装煤除尘烟尘治理项目（一期4.3米焦炉） 建设性质：技改 建设单位：内蒙古黄河工贸集团千里山煤焦化有限责任公司 地理位置：本项目位于乌海市海勃湾区千里山工业园区，内蒙古黄河工贸集团千里山煤焦化有限责任公司厂区内，其具体地理位置为：E:106°54'11.24"，N:39°51'36.01"，项目地理位置图见附图1，项目周边关系见附图2。 建设内容和规模：利用高压氨水系统升级改造，利用原炉顶车升级改造为水封式导烟车，5%~10%的机侧炉头烟设置独立的地面站进行处理。机侧炉头烟设立的收集、输送以及净化除尘系统，新增一套炉头烟专用地面站。机侧炉头烟则由设置在护炉柱间的集尘小罩进行收集，通过集尘小罩上部管路及专用手动烟气蝶阀，将烟气送入机侧输送总管，最后进入炉头烟专用地面站净化除尘。 项目投资：项目总投资共748.28万元人民币，全部为环保投资。 项目组成表见表3。 表3 项目工程组成一览表 项目组成 环评中建设内容 实际建设内容 主体工程 炉顶导烟水封系统 焦炉增加导烟孔水封座、盖以及上下水设施 与环评一致 改造工程 导烟车 将现有的导烟管改造为水封式导烟管，拆除现有炉顶车上的设备，保留主车架、车轮及驱动设备、保留驱动部分的电器控制系统。在此基础上增设两套导烟管和自动提盖装置、配电室、操作室等。 与环评一致 机侧除尘烟罩 改造机侧炉头除尘烟罩，管径为φ1300mm。 与环评一致 地面除尘站 拆除原有设备，新增布袋除尘器，烟气净化效率≥99.5%，除尘器排出口气体含尘浓度＜30mg/m3，增加粘性物质吸附器及预喷涂系统，保护滤袋。 与环评一致 辅助工程 炉顶高压氨水管道 对现有高压氨水专用阀和集气管调压系统装置组织调整解决，达到集气管导烟工艺的参数要求。 与环评一致 排气筒 新建一根φ1400，高16m排气筒 排气筒实际高30m 公用工程 供水 由厂区原有供水系统供给。 与环评一致 供电 本项目用电由千里山煤焦化有限责任公司配电室供电提供。 与环评一致 环保 工程 废气 设置机侧炉头烟尘收集管路，收集后送往地面除尘站导烟管。 与环本一致 固废 灰尘送煤堆场综合利用。 与环评一致 噪声 选用低噪声设备、消声、减震。 与环评一致 项目主要设备清单见表4。 表4 项目主要设备情况一览表 序号 设备名称 型号/规格 数量（台/套） 备注 1 低压脉冲式袋式除尘器 NLCM-3500 1 一期4.3米焦炉地面除尘站配套设备 2 布袋 Φ160×6000 1152 3 袋笼 Φ155×5980 1152 4 气动提升阀 Φ160×6000 72 5 推焦车收尘系统 Φ700 6 6 防爆阀 Φ600 6 7 电液蝶阀 DN1200 6 8 电动卸灰阀及插板阀 YJD-16A 6 9 预喷涂装置 非标 1 10 风机 风量15万m3/h 1 11 变频电机 N=450KW u=6000V 1 12 输送泵 125型 1 13 罗茨风机 125型 2 14 刮板输送机 FU270×17000 1 15 烟筒 Φ1800×30m 1 16 装煤车密封吸尘罩 非标 2 17 铸铁水封座 280 18 导套提升装置 4 19 高压氨水喷嘴及旋流片 140 20 预喷涂配气力输灰装置 1 三、环保投资 项目实际环保投资情况详见下表。 表5 项目环保投资情况 类别 污染源 环保措施 环保投资（万元） 废气 装煤过程有组织废气 颗粒物、BaP、SO2 增设布袋除尘器，M型导烟车 711.08 噪声 除尘装置 收尘系统、风机等设备 基础减振、隔音消音、墙体隔声以及合理布局 30 固废 除尘装置 收集粉尘 送至煤堆场 7.2 合计 / / 748.28 四、公用工程 （1）用水 本项目无新增员工，运营期无新增生活用水。 供暖 本项目无需供暖。员工供暖依托原有设施。 （3）供电 本项目用电由千里山煤焦化有限责任公司配电室供电提供。 （4）其他 员工就餐、住宿均依托千里山煤焦化有限责任公司已建成的设施。 五、项目变动情况 经查阅资料和现场踏勘，项目变动情况见下表： 表6 项目变动情况一览表 序号 登记表建设内容 实际建设内容 变更原因 是否属于重大变动 1 机侧炉头烟经地面除尘系统净化处理后通过1根16m排气筒排放 机侧炉头烟经地面除尘系统净化处理后通过1根30m排气筒排放 / 不属于 2 生产废水送至场内污水站预处理后排入园区污水处理站 炉顶水封用水自然蒸发消耗，无生产废水产生 / 不属于 综上所述，本项目变动部分未构成重大变更。

主要工艺流程及产物环节（附处理工艺流程图，标出产污节点） 本项目为焦炉装煤除尘烟尘治理项目。烟气治理工艺流程图及产污节点见图1。 图例：G废气 S固废 N噪声 图1 工艺流程图及产污节点 生产工艺流程文字说明： 焦炉装煤开始前，炉顶导烟车行及装煤车行走至待装煤的碳化室位置就位，导烟车落下车载导烟管，推出炉门密封装置与护炉柱密封，同时开启机侧集尘小罩专用手动蝶阀，装煤车司机发出装煤信号，地面站风机高速运转。装煤开始后，将相邻碳化室桥管上的喷洒氨水切换至高压氨水系统，然后自动提盖装置将导烟管对正的水封盖提起至相应的位置，导烟管内部两端接通，装煤过程中的烟气在相邻碳化室高压氨水系统的吸力下，导入相邻碳化室内，经上升管进入集气管煤气系统；机侧炉门处正压排出的少部分荒煤气在炉门密封的作用下，烟尘向上运动，然后到达机侧集尘小罩内，进入机侧输送管路内，最后经汇入工艺总管输送至地面站机侧炉头烟专用地面除尘系统净化处理。当装煤结束后，装煤信号收回，地面站风机低速运转，导烟车依次盖好导烟孔的密封盖，提起导烟管，高压氨水切换至低压氨水系统，收回机侧炉门密封装置，关闭机侧手动蝶阀，装煤除尘结束。

#### 表三

主要污染源、污染物处理和排放 1.废气来源及处理措施 项目产生的废气主要为装煤过程中机侧炉头烟及炉顶炉门逸散烟气。机侧炉头烟通过机侧集尘罩收集后进入机侧输送管路内，然后汇入总管输送至地面除尘系统（1套低压脉冲袋式除尘器）经30m高排气筒排放。 2.废水来源及处理措施 本项目运营中，员工由公司统一调配，未新增员工，无生活污水产生。炉顶水封用水自然蒸发消耗，无生产废水产生。 3.噪声来源及处理措施 本项目噪声源主要为风机等设备噪声，通过选用低噪声设备、各设备底部设置减振垫或安装消声装置、加强机械设备的日常管理和维护，定期检查检修设备，使其处于良好的运转状态、合理布局等措施来降低噪声影响。 4.固体废物来源及处理措施 本项目运营后未增加劳动定员，不新增职工生活垃圾，产生的固体废弃物主要为地面除尘站布袋除尘器收集的灰尘约109.5t/a，集中收集后送至厂区煤场除尘灰暂存区暂存，后通过配煤系统回用。 脉冲袋式除尘器及集尘罩 除尘器除尘灰暂存区 煤场除尘灰暂存区 图2 处理措施现场情况照片

#### 表四

建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定： 本项目于2018年9月21日完成了《内蒙古黄河工贸集团千里山煤焦化有限责任公司4.3米和5.5米焦炉装煤除尘烟尘治理项目建设项目环境环境影响登记表》的备案，备案号201815030200000283。登记表备案内容为装煤除尘利用高压氨水系统升级改造，利用原炉顶车升级改造为水封式导烟车，5%~10%的机侧炉头烟设置独立的地面站进行处理。机侧炉头烟设立的收集、输送以及净化除尘系统，新增一套炉头烟专用地面站。机侧炉头烟则由设置在护炉柱间的集尘小罩进行收集，通过集尘小罩上部管路及专用手动烟气蝶阀，将烟气送入机侧输送总管，最后进入炉头烟专用地面站净化除尘，拆除原有设备。 表7 登记表措施与实际建设情况对照表 序号 登记表措施 实际建设情况 落实 情况 1 装煤地面除尘站采用双M行导烟车和集气罩及布袋除尘器后通过16m高排气筒排放。 装煤地面除尘站采用双M行导烟车和集气罩及布袋除尘器后通过30m高排气筒排放。 已落实 2 生产废水送至厂内污水站预处理后排入园区污水处理站。 实际炉顶水封用水自然蒸发消耗，无生产废水产生。 已落实 3 设备噪声采取相应减振、隔音等降低噪声措施。 设备噪声采取相应减振、隔音等降低噪声措施。 已落实 4 除尘器收集的粉尘，最终送至煤场。 除尘器收集的粉尘送至厂区煤场除尘灰暂存区暂存，后通过配煤系统回用。 已落实

#### 表五

验收监测质量保证及质量控制： 1.监测分析依据及仪器信息 1.1废气监测分析方法 监测分析仪器及方法见下表8。 表8 监测项目采样仪器及分析依据一览表 类别 检测项目 检出限 检测标准（方法） 主要检测仪器及编号 有组织废气 颗粒物 1.0 mg/m3 GB/T 16157-1996固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 HJ 836-2017 固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法 电子天平 MS105DU型、SB-102 自动烟尘烟气监测仪GH-60E型、SB-155 电热鼓风干燥箱 101A-16型、SB-258 二氧化硫 3 mg/m3 HJ 57-2017 固定污染源废气 二氧化硫的测定 定电位电解法 自动烟尘烟气监测仪 GH-60E型、SB-155 综合气象仪追踪仪 5500型、SB-135 苯并[a]芘 0.12 μg/m3 HJ 646-2013环境空气和废气 气相和颗粒物中多环芳烃的测定 气相色谱-质谱法 气相色谱质谱联用仪 6980N/5975B型、SB-139 无组织废气 颗粒物 0.001 mg/m3 GB/T 15432-1995环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 电子天平 MS105DU型、SB-102 氮氧化物 0.005 mg/m3 HJ 479-2009环境空气 氮氧化物（一氧化氮和二氧化氮）的测定 盐酸萘乙二胺分光光度法 紫外可见分光光度计TU-1901型、SB-136 二氧化硫 0.007 mg/m3 HJ 482-2009环境空气 二氧化硫的测定 甲醛吸收-副玫瑰苯胺分光光度法 苯并[a]芘 1.3 ng/m3 HJ 956-2018 环境空气 苯并[a]芘的测定 高效液相色谱法 液相色谱仪 LC-10AD型、SB-076 氰化氢 0.002 mg/m3 HJ /T 28-1999固定污染源排气中氰化氢的测定 异烟酸-吡唑啉酮分光光度法 紫外可见分光光度计TU-1901型、SB-136 苯 1.5×10-3 mg/m3 HJ 584-2010环境空气 苯系物的测定 活性炭吸附 二硫化碳解吸 气相色谱法 气相色谱仪 GC-2010plus、SB-223 酚类化合物 0.003 mg/m3 HJ/ T 32-1999固定污染源排气中酚类化合物的测定 4-氨基安替比林分光光度法 紫外可见分光光度计TU-1901型、SB-136 无组织废气 硫化氢 0.001 mg/m3 《空气和废气监测分析方法》第四版 增补版第五篇 第四章 十 硫化氢（三）亚甲基蓝分光光度法（B） 紫外可见分光光度计TU-1901型、SB-136 氨 0.01 mg/m3 HJ533-2009环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法 苯可溶物 0.02 mg/m3 HJ690-2014固定污染源废气 苯可溶物的测定 索氏提取－重量法 电子天平 MS105DU型、SB-102 电热鼓风干燥箱 101A-16型、SB-258 1.2噪声监测分析方法 噪声监测依据及仪器见表9。 表9 噪声监测分析方法一览表 检测项目 检出限 检测标准（方法） 主要检测仪器及编号 厂界噪声 / GB 12348-2008工业企业厂界环境噪声排放标准 HJ 706-2014环境噪声监测技术规范 噪声测量值修正 声级计 AWA5636型、SB-184 声校准器 ND9B型、SB-188 2.质量保证措施 2.1设备检定信息 项目所用仪器设备均经过计量检定，均符合设备检定要求，检测分析所用仪器设备均在检定有效期内,设备信息检定情况详见表10。 表10 设备检定情况统计表 设备名称 设备编号 检定单位 检验方式 检定有效期限 声级计 AWA5636型 中国计量科学研究院 检定 2020年5月19日至2021年5月18日 声校准器 ND-9B型 中检世标（北京）计量检测有限公司 校准 2020年10月14日至2021年10月13日 自动烟尘 烟气监测仪 GH-60E型 山东方达校准检测有限公司 校准 2020年10月12日至2021年10月11日 电子天平 MS105DU 中国计量科学研究院 检定 2020年4月27日至2021年4月26日 气相色谱质谱联用仪 6980N/5975B型 中检世标（北京）计量检验有限公司 校准 2020年04月07日至2021年04月06日 紫外可见分光光度计 TU-1901型 山东方达校准检测有限公司 校准 2020年10月12日至2021年10月11日 气相色谱仪 GC-2010plus 中检世标（北京）计量检验有限公司 校准 2020年04月30日至2021年04月29日 液相色谱仪 LC-10AD型 北京市计量检测科学研究院 检定 2019年12月10日至2021年12月09日 2.2人员能力 参加检测人员均经过专业技术培训，并按照北京京畿分析测试中心有限公司《人员管理程序》要求持证上岗。检测人员能正确熟练地掌握环境检测中操作技术和质量控制程序，熟知有关环境检测的法规、标准和规定。检测人员对所承担的分析测试项目熟悉方法原理、严守操作规程，能保证操作的准确无误；采样人员确认表详见表11，分析人员能力确认表详见表12。 表11 采样人员确认表 个人序号 姓名 上岗证有效期 参与检测内容 RY-014 谢思维 2019.05.24-2022.08.23 环境空气和废气：废气采样 噪声：工业企业厂界噪声 RY-033 鲁尧 2020.10.15-2022.10.14 备注 表12 分析人员能力确认表 个人序号 姓名 上岗证有效期 参与检测内容 RY-026 李艳蕾 2018.09.21-2020.03.23 理化项目 RY-029 裴子悦 2019.11.15-2021.05.14 有机项目 2.3气体检测分析过程中的质量保证和质量控制 大气无组织排放检测严格按照《大气无组织排放监测技术规范》(HJ/T 55-2000)执行。测量前后环境空气综合采样器通过ZR-5412A便携式气体采样仪综合校准装置校准（仪器编号：AT-0175），误差不大于±2%。符合测量的气象条件，无雨雪，无雷电天气，风速小于5.0m/s. 表13 采样器流速校准统计表 仪器名称 仪器编号 类别 允许误差 （%） 测前校准 相对误差（%） 是否合格 环境空气综合采样器 AT-0093 尘路 ±2 0.12 是 AT-0094 尘路 ±2 1.27 是 AT-0095 尘路 ±2 1.14 是 AT-0096 尘路 ±2 0.73 是 AT-0097 尘路 ±2 1.51 是 2.4噪声检测分析过程中的质量保证和质量控制 噪声检测根据《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）、测量前后声级计AWA5636通过声源型校准器ND-9B校准，灵敏度相差不大于0.5 dBA；同时检测时符合测量的气象条件，无雨雪，无雷电天气，风速小于5.0m/s。检测期间声级计校准情况见表14，噪声检测期间气象条件情况见表15。 表14 声校准结果及检测期间气象条件统计表 校准日期：2020.10.13 仪器名称 仪器型号 仪器编号 校准声源 测量前校准值 测量后校准值 声级计 NL-20 SB-025 94.0dB（A） 昼间：93.8dB（A） 昼间：93.8dB（A） 夜间：93.8dB（A） 夜间：93.8dB（A） 校准日期：2020.10.14 仪器名称 仪器型号 仪器编号 校准声源 测量前校准值 测量后校准值 声级计 NL-20 SB-025 94.0dB（A） 昼间：93.9dB（A） 昼间：93.8dB（A） 夜间：93.8dB（A） 夜间：94.0dB（A） 表15 噪声检测期间气象条件 检测时间 检测期间气象条件 噪声检测 气象条件要求 2020年10月13日 天气晴、 风向：西北、风速：2.0m/s、气温：9.6℃。 无雨雪，无雷电天气，风速小于5.0m/s 2020年10月14日 天气晴、 风向：西北、风速：1.8m/s、气温：10.1℃。

#### 表六

验收监测内容： 1.废气验收监测内容 表16 废气监测内容及频次 编号 监测 内容 污染物名称 监测点位 监测频次 G1 有组织废气 颗粒物、SO2、BaP 排气筒排气口1个 连续采样2天，每天3次 G2 炉顶无组织 颗粒物、硫化氢、苯可溶物、氨、B[a]P 炉顶 连续采样2天，每天3次 G3-G6 厂界无组织 颗粒物、SO2、B[a]P、氰化氢、苯、酚类、硫化氢、氨、NOX 上风向1个，下风向3个 连续采样2天，每天3次 2.噪声验收监测内容 表17 噪声监测点位分布情况及频次 监测点编号 位置 监测频次 N1 东厂界 监测2天，昼间夜间各1天 N2 南厂界 N3 西厂界 N4 北厂界

图3   项目竣工验收监测布点图

#### 表七

验收监测期间生产工况记录： 项目一期焦炉生产规模为年产干全焦96万吨，年工作时数8760小时，小时产量约为109.59t。在验收监测期间，根据企业提供资料，本项目负荷如下表18。 表18 监测期间生产工况负荷 监测日期 实际小时产量t 设计小时产量t 生产负荷(%) 2020年10月13日 98.9 109.59 90.25 2020年10月14日 100.2 91.43

验收监测结果： 1.废气监测结果 废气监测结果及评价标准见表19-23。 表19 项目现场监测气象条件 监测日期 风向 风速（m/s） 总云量 低云量 气温（℃） 大气压（kPa） 2020.10.13 西北 2.0 2 1 9.6 89.90 2020.10.14 西北 1.8 1 0 10.1 88.78 表20（1） 2020.10.13地面除尘站排气筒进口检测结果 采样位置 除尘器进口 生产设备名称 —— 净化设备名称 —— 排气筒面积(m2) 2.010 排气筒高度(m) 30 参数 第一次检测结果 第二次检测结果 第三次检测结果 废气平均温度（℃） 23.6 23.2 22.5 废气平均湿度（%） 2.0 2.2 2.1 废气平均流速（m/s） 11.54 11.56 11.75 标况平均废气量（m3/h） 66687 66771 68269 颗粒物的浓度（mg/m3） 35.3 32.4 28.7 颗粒物排放速率（kg/h） 2.35 2.16 1.96 二氧化硫的浓度（mg/m3） 13 13 13 二氧化硫排放速率（kg/h） 0.867 0.846 0.865 苯并[a]芘的浓度（μg/m3） 1.01 0.84 0.95 苯并[a]芘排放速率（kg/h） 6.74×10-5 5.61×10-5 6.49×10-5 表20（2） 2020.10.14地面除尘站排气筒进口检测结果 采样位置 除尘器进口 生产设备名称 —— 净化设备名称 —— 排气筒面积(m2) 2.010 排气筒高度(m) 30 参数 第一次检测结果 第二次检测结果 第三次检测结果 废气平均温度（℃） 23.8 22.6 22.3 废气平均湿度（%） 2.1 2.1 1.9 废气平均流速（m/s） 11.66 11.55 11.54 标况平均废气量（m3/h） 67347 67098 67125 颗粒物的浓度（mg/m3） 32.4 33.9 26.1 颗粒物排放速率（kg/h） 2.18 2.27 1.75 二氧化硫的浓度（mg/m3） 13 14 12 二氧化硫排放速率（kg/h） 0.876 0.939 0.828 苯并[a]芘的浓度（μg/m3） 1.02 0.75 1.14 苯并[a]芘排放速率（kg/h） 6.87×10-5 5.03×10-5 7.65×10-5 表21（1） 2020.10.13地面除尘站排气筒出口检测结果 采样位置 除尘器出口 生产设备名称 —— 净化设备名称 布袋除尘器 排气筒面积(m2) 2.543 排气筒高度(m) 30 参数 第一次检测结果 第二次检测结果 第三次检测结果 废气平均温度（℃） 21.1 20.9 20.8 废气平均湿度（%） 2.0 2.2 2.0 废气平均流速（m/s） 9.59 9.46 9.48 标况平均废气量（m3/h） 70768 69684 70158 颗粒物的浓度（mg/m3） 2.3 2.6 2.1 颗粒物排放速率（kg/h） 0.163 0.181 0.147 二氧化硫的浓度（mg/m3） 13 13 13 二氧化硫排放速率（kg/h） 0.920 0.883 0.889 苯并[a]芘的浓度（μg/m3） 0.24 0.18 0.21 苯并[a]芘排放速率（kg/h） 1.70×10-5 1.25×10-5 1.47×10-5 表21（2） 2020.10.14地面除尘站排气筒出口检测结果 采样位置 除尘器出口 生产设备名称 —— 净化设备名称 布袋除尘器 排气筒面积(m2) 2.543 排气筒高度(m) 30 参数 第一次检测结果 第二次检测结果 第三次检测结果 废气平均温度（℃） 21.6 20.8 20.8 废气平均湿度（%） 2.0 2.0 2.0 废气平均流速（m/s） 9.45 9.48 9.47 标况平均废气量（m3/h） 69567 70158 70117 颗粒物的浓度（mg/m3） 2.5 2.2 2.4 颗粒物排放速率（kg/h） 0.174 0.154 0.168 二氧化硫的浓度（mg/m3） 13 13 14 二氧化硫排放速率（kg/h） 0.904 0.912 1.00 苯并[a]芘的浓度（μg/m3） 0.23 0.17 0.26 苯并[a]芘排放速率（kg/h） 1.60×10-5 1.19×10-5 1.82×10-5 表22（1） 2020.10.13焦炉无组织废气检测结果 检测项目 第一次检测结果 08:00-09:00 第二次检测结果 11:00-12:00 第三次检测结果 14:00-15:00 颗粒物（mg/m3） 0.256 0.263 0.260 硫化氢（mg/m3） 0.005 0.005 0.008 氨（mg/m3） 0.06 0.09 0.06 苯并[a]芘（ng/m3） 2.5 2.5 2.6 苯可溶物（mg/m3） 0.06 0.04 0.09 表22（2） 2020.10.14焦炉无组织废气检测结果 检测项目 第一次检测结果 08:00-09:00 第二次检测结果 11:00-12:00 第三次检测结果 14:00-15:00 颗粒物（mg/m3） 0.243 0.260 0.267 硫化氢（mg/m3） 0.008 0.011 0.013 氨（mg/m3） 0.09 0.10 0.15 苯并[a]芘（ng/m3） 2.6 2.4 2.6 苯可溶物（mg/m3） 0.16 0.06 0.08 表23（1） 2020.10.13厂界无组织废气检测结果 检测项目 点位 第一次检测结果 08:00-09:00 第二次检测结果 11:00-12:00 第三次检测结果 14:00-15:00 颗粒物（mg/m3） 1#（上风向） 0.187 0.198 0.197 2#（下风向） 0.222 0.226 0.232 3#（下风向） 0.246 0.267 0.260 4#（下风向） 0.261 0.239 0.275 硫化氢（mg/m3） 1#（上风向） < 0.001 0.003 0.002 2#（下风向） 0.005 0.006 0.007 3#（下风向） 0.006 0.009 0.009 4#（下风向） 0.007 0.008 0.008 氨（mg/m3） 1#（上风向） < 0.01 < 0.01 < 0.01 2#（下风向） 0.03 0.03 0.06 3#（下风向） 0.05 0.05 0.05 4#（下风向） 0.04 0.04 0.08 苯并[a]芘（ng/m3） 1#（上风向） 1.7 1.8 1.6 2#（下风向） 2.1 2.5 1.9 3#（下风向） 2.4 2.3 2.4 4#（下风向） 1.9 2.0 2.1 氮氧化物（mg/m3） 1#（上风向） < 0.005 < 0.005 0.006 2#（下风向） 0.011 0.008 0.009 3#（下风向） 0.012 0.009 0.011 4#（下风向） 0.013 0.010 0.016 二氧化硫（mg/m3） 1#（上风向） < 0.007 < 0.007 < 0.007 2#（下风向） 0.010 0.013 0.009 3#（下风向） 0.009 0.011 0.010 4#（下风向） 0.012 0.012 0.012 氰化氢（mg/m3） 1#（上风向） < 0.002 < 0.002 < 0.002 2#（下风向） < 0.002 < 0.002 < 0.002 3#（下风向） < 0.002 < 0.002 < 0.002 4#（下风向） < 0.002 < 0.002 < 0.002 苯（mg/m3） 1#（上风向） 0.0018 0.0019 0.0017 2#（下风向） 0.0026 0.0021 0.0022 3#（下风向） 0.0028 0.0028 0.0032 4#（下风向） 0.0022 0.0021 0.0023 酚类化合物（mg/m3） 1#（上风向） < 0.003 < 0.003 < 0.003 2#（下风向） < 0.003 < 0.003 < 0.003 3#（下风向） < 0.003 < 0.003 < 0.003 4#（下风向） < 0.003 < 0.003 < 0.003 表23（2） 2020.10.14厂界无组织废气检测结果 检测项目 点位 第一次检测结果 08:00-09:00 第二次检测结果 11:00-12:00 第三次检测结果 14:00-15:00 颗粒物（mg/m3） 1#（上风向） 0.203 0.188 0.173 2#（下风向） 0.230 0.225 0.226 3#（下风向） 0.259 0.262 0.259 4#（下风向） 0.237 0.262 0.247 硫化氢（mg/m3） 1#（上风向） < 0.001 0.002 0.002 2#（下风向） 0.003 0.006 0.009 3#（下风向） 0.005 0.008 0.011 4#（下风向） 0.006 0.009 0.008 氨（mg/m3） 1#（上风向） < 0.01 < 0.01 < 0.01 2#（下风向） 0.03 0.07 0.12 3#（下风向） 0.05 0.08 0.09 4#（下风向） 0.06 0.09 0.08 苯并[a]芘（ng/m3） 1#（上风向） 1.5 1.7 1.6 2#（下风向） 2.1 2.2 2.0 3#（下风向） 1.8 2.6 1.9 4#（下风向） 2.3 2.1 2.5 氮氧化物（mg/m3） 1#（上风向） < 0.005 0.006 < 0.005 2#（下风向） 0.008 0.009 0.011 3#（下风向） 0.009 0.011 0.010 4#（下风向） 0.011 0.012 0.009 二氧化硫（mg/m3） 1#（上风向） < 0.007 < 0.007 < 0.007 2#（下风向） 0.010 0.011 0.009 3#（下风向） 0.011 0.013 0.008 4#（下风向） 0.008 0.014 0.010 氰化氢（mg/m3） 1#（上风向） < 0.002 < 0.002 < 0.002 2#（下风向） < 0.002 < 0.002 < 0.002 3#（下风向） < 0.002 < 0.002 < 0.002 4#（下风向） < 0.002 < 0.002 < 0.002 苯（mg/m3） 1#（上风向） 0.0018 0.0020 0.0017 2#（下风向） 0.0023 0.0026 0.0028 3#（下风向） 0.0031 0.0031 0.0031 4#（下风向） 0.0019 0.0017 0.0026 酚类化合物（mg/m3） 1#（上风向） < 0.003 < 0.003 < 0.003 2#（下风向） < 0.003 < 0.003 < 0.003 3#（下风向） < 0.003 < 0.003 < 0.003 4#（下风向） < 0.003 < 0.003 < 0.003 监测结果表明：4.3m焦炉地面除尘站（装煤）排气筒有组织颗粒物、SO2、BaP监测结果均满足《炼焦化学工业污染物排放标准》（GB16171-2012）中表6大气污染物特别排放限值要求； 焦炉炉顶无组织颗粒物、H2S、BaP、氨气、苯可溶物排放监测结果均满足《炼焦化学工业污染物排放标准》（GB16171-2012）中表7现有和新建炼焦炉炉顶及企业边界大气污染物浓度限值要求； 厂界无组织颗粒物、SO2、B[a]P、氰化氢、苯、酚类、硫化氢、氨、NOX排放监测结果均满足《炼焦化学工业污染物排放标准》（GB16171-2012）中表7现有和新建炼焦炉炉顶及企业边界大气污染物浓度限值要求。 （二）噪声监测结果 表24 噪声监测结果表 采样点 主要噪声源 检测结果 单位：dB(A) 2020.10.13 2020.10.14 昼间Leq(A) 夜间Leq(A) 昼间Leq(A) 夜间Leq(A) N1 设备噪声 55.2 45.2 54.6 44.2 N2 56.1 46.3 55.2 45.3 N3 54.3 44.1 53.9 43.1 N4 54.9 43.2 53.2 42.9 标准限值 65 55 65 55 达标情况 达标 达标 达标 达标 本次监测结果表明，该厂界噪声共监测4个点位，昼间监测结果最大值56.1dB(A)，夜间监测结果最大值为46.3dB(A)，均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类区昼间65dB(A)，夜间55dB(A)的标准限值。 （三）污染物排放总量核算 根据本次验收监测结果，本项目除尘器进口颗粒物速率最大值为2.35kg/h，折合年产生量约为20.586t；本项目除尘器出口颗粒物速率最大值为0.181kg/h，折合年排放量约为1.586t，经过计算，本项目可削减19t/a的颗粒物排放量，环境改善效果较好。 （四）环保设施去除效率监测结果表 根据表14~15除尘器进出口监测结果表明，本项目除尘器颗粒物的去除效率约为92.4%以上，去除效率较好，可以满足环评要求。

#### 表八

验收监测结论： 1.项目概况 内蒙古黄河工贸集团千里山煤焦化有限责任公司4.3米和5.5米焦炉装煤除尘烟尘治理项目建设内容为装煤除尘利用高压氨水系统升级改造，利用原炉顶车升级改造为水封式导烟车，5%~10%的机侧炉头烟设置独立的地面站进行处理。机侧炉头烟设立的收集、输送以及净化除尘系统，新增一套炉头烟专用地面站。机侧炉头烟则由设置在护炉柱间的集尘小罩进行收集，通过集尘小罩上部管路及专用手动烟气蝶阀，将烟气送入机侧输送总管，最后进入炉头烟专用地面站净化除尘，拆除原有设备。 内蒙古黄河工贸集团千里山煤焦化有限责任公司于2018年9月21日完成了《内蒙古黄河工贸集团千里山煤焦化有限责任公司4.3米和5.5米焦炉装煤除尘烟尘治理项目建设项目环境环境影响登记表》的备案，备案号201815030200000283。2018年10月项目开始技改，2019年3月完工，2019年4月投入生产。 内蒙古黄河工贸集团千里山煤焦化有限责任公司4.3米和5.5米焦炉装煤除尘烟尘治理项目（二期5.5米焦炉）于2019年10月24日完成了竣工环境保护自主验收，并出具了验收意见，通过验收。本次针对内蒙古黄河工贸集团千里山煤焦化有限责任公司4.3米和5.5米焦炉装煤除尘烟尘治理项目（一期4.3米焦炉）进行竣工环境保护验收。 2020年9月千里山煤焦化有限责任公司成立本项目验收工作组，并委托内蒙古清合环保咨询有限公司对本项目进行竣工环境保护验收工作，内蒙古清合环保咨询有限公司通过对资料的收集及现场勘查，并委托北京京畿分析测试中心有限公司对本项目进行现状监测，在以上工作的基础上，编制了本项目竣工环保自主验收监测报告，作为该项目竣工环保自主验收和环境管理的依据。 2.污染防治措施 2.1废气处理措施 项目产生的废气主要为装煤过程中机侧炉头烟及炉顶炉门逸散烟气。机侧炉头烟通过机侧集尘罩收集后进入机侧输送管路内，然后汇入总管输送至地面除尘系统（1套低压脉冲袋式除尘器）经30m高排气筒排放。 2.2废水处理措施 本项目运营中，员工由公司统一调配，未新增员工，无生活污水产生。炉顶水封用水自然蒸发消耗，无生产废水产生。 2.3噪声处理措施 本项目噪声源主要为风机等设备噪声，通过选用低噪声设备、各设备底部设置减振垫或安装消声装置、加强机械设备的日常管理和维护，定期检查检修设备，使其处于良好的运转状态、合理布局等措施来降低噪声影响。 2.4固体废物处理措施 本项目运营后未增加劳动定员，不新增职工生活垃圾，产生的固体废弃物主要为地面除尘站布袋除尘器收集的灰尘约109.5t/a，集中收集后送至厂区煤场除尘灰暂存区暂存，后通过配煤系统回用。 3.验收监测结果 3.1废气监测结果 监测结果表明：4.3m焦炉地面除尘站（装煤）排气筒有组织颗粒物、SO2、BaP监测结果均满足《炼焦化学工业污染物排放标准》（GB16171-2012）中表6大气污染物特别排放限值要求。 监测结果表明：焦炉炉顶无组织颗粒物、H2S、BaP、氨气、苯可溶物排放监测结果均满足《炼焦化学工业污染物排放标准》（GB16171-2012）中表7现有和新建炼焦炉炉顶及企业边界大气污染物浓度限值要求。 监测结果表明：厂界无组织颗粒物、SO2、B[a]P、氰化氢、苯、酚类、硫化氢、氨、NOX排放监测结果均满足《炼焦化学工业污染物排放标准》（GB16171-2012）中表7现有和新建炼焦炉炉顶及企业边界大气污染物浓度限值要求。 3.2噪声监测结果 本次监测结果表明，该厂界噪声共监测4个点位，昼间监测结果最大值56.1dB(A)，夜间监测结果最大值为46.3dB(A)，均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类区昼间65dB(A)，夜间55dB(A)的标准限值。 4.环境管理检查 该项目按照要求进行了登记表备案；环保“三同时”措施基本落实；环保机构健全、人员落实，并制定了一些环保规章制度。 4.1各级管理人员必须贯彻“一岗双责”，按照“谁主管、谁负责；管生产，必须抓环保”的原则，公司、部门、车间的主要领导是公司、部门、车间环保工作的第一责任人，对公司、部门、车间的环保工作负主要责任，即“一把手负责制”。各级管理人员必须对公司、部门、车间下属人员贯彻执行本规定负责，真正做到纵向到底、横向到边，各负其责。 总经理为公司环境保护第一责任人，对企业的环境保护全面负责。公司安全环保、各分厂安全环保部（科）部是公司、分厂环保工作的日常管理机构。 4.2环境保护设施运行管理制度 环境保护设施投入运行必须具备以下条件： ①由具有相应资质的单位进行设施施工和建设，无工艺设计缺陷和工程质量问题； ②能满足所处理处置污染的需要并能连续正常运行，污染物排放能达到国家或地方排放标准的要求； ③通过环境保护行政主管部门的项目竣工验收； ④配备设施故障或污染事故发生时的预警和污染预防应急处置设施； ⑤环境保护设施运行单位应按照上述条件（但不仅限于上述条件）。组织对将投入运行的环境保护设施进行考核，符合上述条件的设施方可投入运行。不符合运行条件的环境保护设施投入运行的，由设施运行单位承担由此导致的相关环境责任； 4.3环保事故管理和调查处理制度 环境污染事故是指由于违反环境保护法的经济社会活动与行为，以及意外因素的影响或不可抗拒的自然灾害等原因致使环境受到污染，人体健康受到危害，社会经济与人民财产受到损失，造成不良社会影响突发性事件。 环境污染事故可分为：大气污染事故，噪声与振动污染事故等。 根据事故类型及特点，根据公司实际情况，我公司将环境污染事故定义为通过公司内部积极采取控制或补救措施后，未对公司造成重大社会负面影响或环保行政处罚金额在50万元以下的一般环境污染事故；将一般事故安全事故具体细分为五个级别。 5验收监测结论与建议 5.1结论 内蒙古黄河工贸集团千里山煤焦化有限责任公司4.3米和5.5米焦炉装煤除尘烟尘治理项目（一期4.3米焦炉）在建设过程中执行了建设项目“三同时”制度，环境保护、审批手续完备，技术资料与环境保护档案资料齐全，环评文件及其批复提出的主要环保对策措施得到落实，项目满足环保验收要求。 5.2建议 ①完善环境管理制度、加强环境管理，进一步提高企业管理人员的管理水平及环保意识，确保环保设施能够正常稳定的运行，确保各类污染物达标排放。 ②加强对环保设施的管理、维护，确保环保设施正常运行，确保污染物长期稳定达标排放。

# Text boxes

G6

G4

G5

G3

G2

G1

N2

N3

N4

N1

图例：

噪声监测点位

大气监测点位

项目所在地

比例尺

0   60   120m